Эти самостоятельные работы применяются для самоконтроля и закрепления изученного материала учащимися после изучения раздела «Законы постоянного тока» в 10 классе.

B – I

№1 Формула выражающая закон Ома для замкнутой цепи записывается как: а) I=U/R; б) ; в) ; г)

№2 К аккумулятору с ЭДС   В и внутренним сопротивлением r =0,5 Ом, подключили лампочку сопротивлением R=100 Ом. Определить силу тока в цепи.

№3 Определить ЭДС источника тока с внутренним сопротивлением r = 0,3 Ом, если при подключении к клеммам источника тока параллельно соединенных резисторов R1=10 Ом и R2=6 Ом сила тока в цепи: I=3 A.

№4 Определить внутреннее сопротивление r источника тока, если напряжение на клеммах источника при подключении к нему сопротивления R1=3 Ом равно U1=15 В. И U2=17 В, при увеличении сопротивления R1 в два раза.

№5 При поочередном замыкании источника тока на резисторы R1 и R2 () соответственно во внешней цепи выделяется одинаковая мощность. Определить внутреннее сопротивление r источника тока.

В – II

№1 Ток короткого замыкания можно рассчитать по формуле: а) ; б); в); г)

№2 Рассчитать ЭДС аккумулятора внутренним сопротивлением  r =0,2 Ом, если при подключении к нему сопротивления R=5 Ом по цепи протекает ток I=1,5 A.

№3 Какое внутреннее сопротивление имеет источник тока с ЭДС В, если при замыкании его параллельно соединенными резисторами Ом и Ом в цепи протекает ток I=2 A.

№4 К клеммам источника подключен резистор Ом. Напряжение на резисторе при этом В. При увеличении сопротивления резистора в 2 раза, напряжение на нем принимает значение В. Определить ЭДС источника.

№5 Мощность, выделяемая на резисторе сопротивлением , подключенном к источнику тока, равно Р. Определить ЭДС источника, если эта мощность не изменилась при замене резистора  на резистор сопротивлением .

B – I

№1 Формула выражающая закон Ома для замкнутой цепи записывается как: а) I=U/R; б) ; в) ; г)

№2 К аккумулятору с ЭДС   В и внутренним сопротивлением r =0,5 Ом, подключили лампочку сопротивлением R=100 Ом. Определить силу тока в цепи.

№3 Определить ЭДС источника тока с внутренним сопротивлением r = 0,3 Ом, если при подключении к клеммам источника тока параллельно соединенных резисторов R1=10 Ом и R2=6 Ом сила тока в цепи: I=3 A.

№4 Определить внутреннее сопротивление r источника тока, если напряжение на клеммах источника при подключении к нему сопротивления R1=3 Ом равно U1=15 В. И U2=17 В, при увеличении сопротивления R1 в два раза.

№5 при поочередном замыкании источника тока на резисторы R1 и R2 () соответственно во внешней цепи выделяется одинаковая мощность. Определить внутреннее сопротивление r источника тока.

В – II

№1 Ток короткого замыкания можно рассчитать по формуле: а) ; б); в); г)

№2 Рассчитать ЭДС аккумулятора внутренним сопротивлением  r =0,2 Ом, если при подключении к нему сопротивления R=5 Ом по цепи протекает ток I=1,5 A.

№3 Какое внутреннее сопротивление имеет источник тока с ЭДС В, если при замыкании его параллельно соединенными резисторами Ом и Ом в цепи протекает ток I=2 A.

№4 К клеммам источника подключен резистор Ом. Напряжение на резисторе при этом В. При увеличении сопротивления резистора в 2 раза, напряжение на нем принимает значение В. Определить ЭДС источника.

№5 Мощность, выделяемая на резисторе сопротивлением , подключенном к источнику тока, равно Р. Определить ЭДС источника, если эта мощность не изменилась при замене резистора  на резистор сопротивлением .